### PADS Logic – uživatelské prostředí a nastavení programu

Omezení demo verze: 30 součástek, 256 spojů.

# Nastavení parametrů (prostředí) programu

Základní nastavení najdeme pod položkou Setup:

Sheets umožňuje práci s více výkresy jednoho zapojení. Design rules jsou návrhová pravidla pro tvorbu desky, která můžeme přenést do modulu Layout (větší pozornost jim budeme věnovat v části věnované Layoutu).

Vidíme zde možnost volby jednotek, ve kterých budou vyjadřovány rozměry či vzdálenosti.

Mills jsou tisíciny palce (cca 40 mills je 1 mm), metric jsou milimetry a inches palce (2,54 cm).

Layer defenition opět souvisí se samotným návrhem desky.

Display colors umožní nastavit barevné schéma individuálně. Z barevné palety nejprve vybereme barvu, kterou pak přiřadíme příslušné položce výkresu (spoj, text, rámeček apod.)

Pokud nechceme standardní nastavení rámečků kolem textových polí, zvolíme barvu rámečku (Box) černou jako pozadí.

Další nastavení naleznete v menu Tools – Options.

V záložce Global volíme styl kurzoru, minimální tloušťku čáry, která se bude zobrazovat skutečnou velikostí, rozteč zobrazovací mřížky.

V záložce Design volíme rozteč návrhové mřížky (Design grid), přiskakování k mřížce (Snap to Grid) a hlavně velikost výkresu (Sheet size). Rámeček výkresu je označen jako Sheet border. V záložkách Text a Line Width se nastavují parametry textových položek a čar.

Po nastavení prostředí se můžeme pustit do kreslení schématu.