# 1. Novinky v oblasti regulovaných pohonů

1.1. Motory ABB

Nabídka motorů a generátorů ABB je od 0,55 kW až do 70 MW. Trend současné doby je zaměřen na snižování spotřeby elektrické energie. Jedním z významných hledisek, které mohou vést ke značným úsporám, je sledování účinnosti elektrických motorů. Osvědčené řady vn motorů HXR, AMA, AMI, M3BM, AMK, AML, ale i motory stejnosměrné DMI, mají další konstrukční změny vedoucí k vyšším účinnostem.

1.2. Měniče frekvence ABB nízkonapěťové

Měniče frekvence řady ACS 55,150 a novinky 355 a 310 jsou určeny pro zabudování do strojních zařízení, jejich krytí je IP 20. Typ ACS 55 (0,18-2,2kW, skalární řízení) a typ ACS 150 (0,37-4kW, skalární řízení) zůstávají beze změny, na rozdíl od typu ACS 350 (0,37-22kW, vektorové řízení), který byl přejmenován na typ ACS 355. Nejvýznamnější změna je zabudovaná funkce Safe Torque Off dle SIL3. V potravinářském průmyslu a v podobných odvětvích, kde jsou zvýšené nároky na hygienu nebo v provozech s velkou prašnostíjistě ocení nabídku měniče frekvence ACS 355 v krytí 1P66/67/68 (0,37-7,5kW).

Zcela nová varianta tohoto měniče je měnič frekvence s označením ACS 310. Vzhledově a výkony se nijak neliší, má však specializované softwarové vybavení určené pro aplikaci na čerpadla a ventilátory. Tento měnič značně přispívá k úsporám elektrické energie a má zabudované i měřenítěchto úspor včetně C02.

Další speciální řízení je určeno pro redukci tlakových rázů v potrubí a čerpadlech. S výhodou lze také využít funkce sledování a analýzy zatížení. Měniče frekvence ACS/H 550 (0,75-355kW, vektorové řízení) je nově v závěsném provedení až do 160kW. Měniče frekvence typu ACS 800 (0,55-5600kW) jsou nově v závěsném provedení až pro výkony do 200kW, čímž bylo dosaženo až 55% úspory objemu.

Zajímavou novinkou v nabídce měničů frekvence ňrmy ABB jsou měniče s nízkým obsahem harmonických (LowHarmonics Drive), které jsou variantou k měničům ACS 800 s možností rekuperovat. Jeho vlastnosti byly oceněny Zlatým Ampérem v roce 2009.

Další novinkou je typ ACQ810. Konstrukční řešení je podobné jako u nového modulového měniče frekvence typu ACS 850. Výkony jsou také 1,1 až 400kW, napětí 380-480 V, krytí IP 20. Předností je jistě rozsah teplot od -10 °C do +55 °C, bezpečnostní funkce SIL3, a navíc IPC.

1.3. Nové možnosti v oblasti vzdálené diagnostiky měničů.

Novinkou  je Ethernetový adaptér SREA. Umí propojit měniče k Ethernet nebo GPRS síti bez přídavné PC sestavy.

Pro izolovaná pracoviště je SREA-01 vybavena sériovým portem určeným k připojení standardního GSM/GPRS modemu. Modemová konfigurace zajišťuje snadné zasílání emailových nebo SMS zpráv a také nahrávání měřených dat přes server. Adaptér má vestavěn interní web server s nastavitelnou IP adresou pro snadnou konfiguraci a přístup kměniči. Propojení jednoho až deseti měničů s adaptérem je zajištěno pomocí protokolu Modbus RTU.

1.4. Měniče frekvence ABB vysokonapěťové

Společnost vyrábí  měniče ACS 1000 (315-5000kW), ACS 1000Í (315-1500kW) a ACS 5000 (1,7-20MW).

Novinkou je dlouho očekávaný měnič ACS 2000 (315-800kW, 6 kV). Instalace tohoto vn měniče frekvence díky ABB systému „tři dovnitř a tři ven" je velmi snadná. Stačí jednoduše rozpojit stávající kabel k dosud neregulovanému motoru, zapojit jej na vstup měniče a jeho výstup pak připojit na motor. Předností je tedy velmi rychlé uvedení do provozu. Vzhledem k patentované víceúrovňové topologii jsou výstupní proud i napětí blízké sinusovému průběhu a měnič tak lze použít i na stávající neregulované motory, které nebyly konstruovány pro napájení z měničů frekvence.Zajímavé jsou i velmi malé rozměry a hmotnost.

1.5. Vysokonapěťové softstartéry ABB řady SSM

ABB rozšířilo také nabídku v oblasti pohonů o vysokonapěťové softstartéry řady SSM. Vyrábějí se v několika napěťových třídách od 2,3 kV do 15 kV a ve třech proudových řadách 200, 400 a 600 A.

1.6. Mechatronické pohonné jednotky „Drive Package" spol. Lenze

Tyto nové jednotky s převodovkovými asynchronními trojfázovými motory L-force s integrovanými měniči frekvence a případně s vestavěným snímačem otáček a elektromagnetickou brzdou již zaručují vysoké účinnosti třídy IE 2 podle evropských norem. V porovnání s předchozí řadou se nové typy vyznačují značným zvýšením měrného výkonu, velkou energetickou úsporností a dynamikou díky nízkému setrvačnému momentu motoru.

Decentrálně umisťované měniče frekvence 8400 mo-tec s převodovkovými motory zajišťují velkou kompaktnost pohonných jednotek a energetickou úspornost vlivem ekonomického režimu vektorového řízení momentu VFC a inteligentnímu přizpůsobování magnetizačního proudu motoru. Tím je možné snížení spotřeby elektrické energie až o 30 %.

  - Měniče frekvence řady 8400 motec

Tato řada decentrálně umisťovaných měničů je projektována do výkonu 1,5 kW achystá se rozšíření do vyšších výkonů. Montáž přímo na motor znamená snížení nákladů na instalaci, např. odpadnutím stíněných vedení mezi motorem a měničem a energetickou úspornost zajišťuje zmíněný režim vektorového řízení VF eco-Modus a to ve výši 30 %. Tento režim inteligentně přizpůsobuje magnetizační proud motoru na skutečnou potřebu zátěže.

  - Servopohony 930K fluxxtorque

Svými malými typovými výkony pokrývají rozsah 120-440 W. V synchronním provedení se podařilo cca o 20 % snížit konstrukční objem při stejném výkonu a zvýšit účinnost. Kromě napojení na sběrnice CAN a Profibus se nyní tyto malé mechatronické pohonné jednotky dají navíc připojit na sítě Ethercat.

V rámci automatizačních a komunikačních prostředků uvedla na trh firma Eenze rozšířenou sérii HMI (ovládacích panelů) typu EL 100 malého formátu 104x130x34mm. Panel má nyní citlivý dotykový displej TFT 3,5 palce, rozhraní Ethernet, USB a CAN a řadu dalších funkčních možností. K dispozici jsou již také rozšíření nového modulárního I/O systému 1000 L-force. Tímto rozšířením získal systém výbornou pozici v řadě nejpružnějších a nejpokročilejších decentrálních soustav. Téměř všechny automatizační úkoly se dají tímto rozšířením jednoduše a hospodárně uskutečnit.

2.  Zajímavé součásti elektromobilů

Vývojáři, výrobci a uživatelé komponent, kompletních elektropohonů, i integrovaných automatizačních řešení měli opět možnost na prestižním už 21. tradičním veletrhu „SPC/IPC/Drives“ a v doprovodném programu své produkty nejen předvést, ale také vyměnit zkušenosti, inovační a kreativní nápady.

Ústředním tématem byla energetická účinnost, průmyslová identita, bezpečnost a zajištění bezchybného provozu (Safety and Security). Právě energetická účinnost je v současnosti ústředním tématem ve všech průmyslových a technických oborech. S nejrozsáhlejším množstvím inovací přišly nejen velké firmy a společnosti, disponující širokou výzkumnou a vývojovou základnou, ale také mnohé menší firmy, specializující se na unikátní jednoúčelové pohony a automatizační systémy. Zejména v automatizační technice bylo možné najít mnoho směrů a cest v zacházení s energií. Samotná náhrada starých elektrických pohonů moderními systémy řízení skrývá velký potenciál ve snižování spotřeby elektrické energie. Představme si, aspoň obrazem některé exponáty.

Část sortimentu vysokomomentových, pomaloběžných, bezpřevodových přímých pohonů, s plným nebo dutým hřídelem pro přesné polohování různých vřeten a válců (Baumiiller)

Jednoduchý nový magnetosenzorický systém snímání polohy se dá optimálně integrovat do existujících struktur ozubení (Siko)

Vysokonapěťová varianta trojfázového měniče pro hybridní vozidlo z řady do 150 kW, osazeného 1GBT tranzistory ve výkonové části (Semikron)

Nízkonapěťová varianta s tranzistory MOSFET do 40 kVA (Semikron]

Vodou chlazený napájecí modul pro pomocné pohony užitkových vozů

3. Mikromotory

Elektrické mikropohony jsou napájené bezpečným napětím. Najdeme je v řadě moderních zařízení. Zdokonalují se vlastnosti však jejich částí –motorů, převodovek, snímačů pololhy, regulátorů rychlosti i řídící a výkonové elektroniky. Současně pokračuje i jejich miniaturizace. Týká se to hlavně základního prvku, kterým je elektromotor o příkonu maximálně 400 W. Podívejme se aspoň na dva obrázky, které chrakterizují jeden z moderních mikromotorů.

Řez motorem EC od firmy Maxon

Pracovní rozsah motoru Maxon řady EC-powermax

4. Závěr

Vývojáři, výrobci  jiní odborníci dal pracují. Zde jsme si představili jen malou ukázku tecniky začátku třetího tisíciletí.