Geotermální energie

Slovo geotermální má původ ve dvou řeckých slovech: geo (země) a therme (teplo), což znamená teplota země.

Geotermální energie vzniká z tepelné energie zemského jádra. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, i když některé zdroje geotermální energie mohou být označeny za vyčerpatelné.

# Historie využívání geotermální energie

Počátky využívání geotermální energie lze vysledovat na území Severní Ameriky až do doby před 10 000 lety. Archeologické výzkumy prokázaly, že indiáni, usídlení v oblastech horkých pramenů, je využívali jako zdroj tepla, k vaření a k očistě. Minerály obsažené ve vodě sloužily k léčebným účelům.  Místa byla využívána jako útočiště (úkryt) či pro oddech. Horká zřídla byla neutrálními zónami, kde se i příslušníci znepřátelených kmenů mohli společně v míru koupat.

Stará kresba ukazuje americké  indiány využívající horké prameny v oblasti dnešní Calistogy v Kalifornii.

Jak se přistěhovalci z Evropy pohybovali na západ kontinentem, byly přitahováni k těmto zdrojům tepla a životní síly. Prvním Evropanem, který v roce 1807 navštívil oblast Yellowstone a pravděpodobně narazil na horká zřídla, byl John Colter. V témže roce osadníci založili město Hot Springs v Arkansasu, kde v roce 1830 jistý Asa Thompson účtoval po jednom dolaru za tři koupele v dřevěných kádích naplněných vodou z horkého pramene. Tím došlo k prvnímu známému komerčnímu využití geotermální energie.

Do roku 1857 bylo v okolí pramenů zbudováno několik lázní a to buď přímo nad zřídlem nebo s využitím zásobníku pro plnění dřevěných van vodou.

Corn Hole Spring – dřevěná konstrukce lázní usazená přímo na vodní nádrž vytesanou do skály. Voda působila léčivě na onemocnění nohou.

V roce 1904 objevil Piero Ginori Conti v italském Larderellu princip geotermální elektrárny –

pomocí parou vyrobené elektřiny bylo rozsvíceno několik žárovek.

Od roku 1913 zde pracuje nejstarší a největší geotermální elektrárna s výkonem 380 MW. Její provoz je mimořádně ekonomický – 1 kWh je šestkrát levnější než z uhelných elektráren.

V roce 1960 byla uvedena do provozu první velká geotermální elektrárna v Geysers.

Obrovský potenciál geotermální energie má Island. Na fotografiích je zachycen Reykjavik v roce 1932, kdy byly domy vytápěny spalováním fosilních paliv a v současnosti, kdy se je to jedno z nejčistších měst světa. Celé je vytápěno podzemní vodou o teplotě přes 80 °C, včetně chodníků a hlavních tříd, jež v zimě nezamrzají a nedrží se na nich sníh.

Energie z hlubin

Teplota v nitru země je výsledek formování planety z prachu a plynů před více než čtyřmi miliardami let. Radioaktivní rozkládání prvků v horninách kontinuálně regeneruje toto teplo.

dující obrázky ukazují rostoucí teplotu směrem k nitru země a páru pronikající na povrch.

.

Základní medium, které přenáší teplo z nitra země na povrch je voda nebo pára. Ta vzniká tak, že voda od dešťů proniká hluboko skrz rozpukliny. V těchto rozpuklinách se zahřívá a cirkuluje zpět k povrchu, kde se objevuje ve formě gejzíru a vroucích pramenů.

Pokud je stoupající voda nebo pára uvězněna v porézních vrstvách pod neprostupnou skálou, vzniká geotermální rezervoár. Teploty zde dosahují až 370 °C - jedná se mohutný zdroj energie. Mapa ukazuje „nejteplejší“ geotermální regiony.

Množství tepla obsaženého v pouhé 10 km mocné horní vrstvě zemské kůry je podle odhadu geologů 7 x 104  větší než energie, kterou by vydaly veškeré zásoby vytěžitelného uhlí. Bohužel 99 % této energie se přímo k zemskému povrchu dostává vedením při mimořádně nízké tepelné hustotě (průměrně  0,05 W/m2), což vylučuje jakoukoliv možnost jejího přímého využití. Z tohoto důvodu využíváme přírodní zemské teplo jako zdroj vytápění sídlišť a k výrobě elektrické energie jen na několika místech tzv. geotermální anomálie, kde geologickými formacemi prostupuje z hlubin k povrchu s mnohem větší hustotou.

Geotermální energii můžeme rozdělit do tří skupin:

- Nízkoteplotní zdroje jsou k dispozici jen pár metrů pod povrchem země (několik desítek až stovek metrů) a teploty nedosahují více než 150 °C. Využívají se pro vytápění domácností nebo komerčních objektů a jsou vhodné také pro uplatnění tepelných čerpadel

- Středně teplé zdroje dosahují teploty 150 - 200 °C a využívají se jak pro vytápění budov, tak k výrobě elektřiny.

- Vysokoteplotní zdroje, které jsou ukryty několik kilometrů pod povrchem, mají teplotu nad 200 °C a jsou určeny pro přímou výrobu elektrické energie.

Zdroje:

Kolektiv: Velká kniha o energii. L.A. Consulting Agency, 2001

http://www.ztcenergy.com/sluzby/geotermalni-energie/

http://www.engineeringnews.co.za/article/a-new-addition-to-the-big-four-of-renewable-energy-2009-05-15

http://geothermal.marin.org/

http://kamenet.cz/islandgt.htm

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/geotermalni-energie.html

http://geoheat.oit.edu/pdf/bulletin/bi037.pdf

www.bbc.co.uk/.../mainselectricityrev5.shtm

www.hrote.hr/.../Learn/Renewable/Geothermal.aspx