1. Základní údaje

Mnoho pamatuje malá vodní elektrárna na okraji okresního města. Je to MVE Kroměříž – Strž.

Elektrárna se nachází na pravém břehu řeky Moravy na říčním kilometru 195,970. Patří mezi malé (i podle EU 5 MW normy), jezové, nízkotlaké a průtočné elektrárny.

Jedná se o technickou památku. Dvě ze tří soustrojí jsou od fy Ignác Štorek Brno, výrobní číslo 76 a 77. V této elektrárně byla provedena jedna z prvních instalací Kaplanových turbín s průměrem oběžného kola větším než 2 m.

Provozovatelem je Energo-Pro a.s., nám.Míru 568 02  Svitavy.

Internetový pramen ( http://mapa.czrea.org/ ) uvádí tyto údaje:

| Souhrnné údaje |
| --- |
| Popis: | Kroměříž - elektrárna Strž |
| Typ instalace: | Vodní elektrárny |
| Město: | Kroměříž |
| Spád: | 5.2 m |
| Výkon: | 2140 kW |
| Rok instalace: | 1923 |
| Typ vodní elektrárny: | 2 x vertikální Kaplanova turbína Storek, typ KTG 214 o hltnosti 20m3/s (spád 4,8m, r.v.1923) a vertikální Kaplanova turbína, typ KT 430 o hltnosti 20m3/s (spád 5,2m, r.v.1948) |
| Vodní tok: | Morava |

2. Produkce elektrárny

Celá produkce mimo vlastní spotřebu cca 2 % se dodává do sítě JME – cca 98 %.

KATALOG obnovitelných zdrojů energie ve Zlínském kraji uvádí tyto parametry:

- roční výroba el.energie na prodej 				          cca  7 – 8 mil. kWh,

- roční tržby z prodeje el. energie 				                10 – 14 mil. Kč,

- roční provozní náklady 					                     cca 2mil. Kč,

- cena el.energie (výrobní/prodejní) r. 2004 – 5		cca  (0,3/1,5 )   Kč/kWh.

### Pohled na budovu elektrárny

###### 3. Rekonstrukce MVE Kroměříž - Strž

V září 2005 uzavřela společnost ČBE kontrakt na rekonstrukci strojní části technologie malé vodní elektrárny Kroměříž – Strž. Dodávku prací a materiálu provedla ČKD Blansko Engineering, a.s, Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko ( http://cbeng.cz/ ).

Rekonstrukce zahrnovala zejména:

- generální opravu turbín,

- dodání nových oběžných kol,

- regulačních zařízení,

- opravy hydrotechniky,

- výměnu cívek generátorů a provedení garančních měření.

Generálka se uskutečnila v březnu 2008. Dnes tato elektrárna dál dobře slouží svému účelu.

### Celkový pohled na elektrárnu Kroměříž - Strž