Měřící přístrojové transformátory proudu pro nn

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 750 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí 1 - 2500 A.

#### Firma MT Měřící transformátory spol. s r.o. vyrábí měřicí transformátory proudu typ CLA a CLB vnitřního provedení s plastovou izolací.

Transformátory jsou zapouzdřeny v plastovém pouzdře z vysoce kvalitního nehořlavého plastu. Použité materiály odpovídají třídě tepelné izolace E.

Sekundární svorky s kontaktními šrouby umožňují připojení vnějších obvodů vodiči maximálního průřezu 5 mm2 (průměr drátu 2,5 mm). Sekundární svorky je možné zakrýt průhledným plastovým krytem a následně zaplombovat.

| Charakteristické technické vlastnosti transformátorů |
| --- |
| Provozní podmínky | Vnitřní prostory bez kondenzace vody |
| Teplota okolí | - 20oC až 40oC |
| Teplotní kategorie izolace | E |
| Jmenovitý trvalý tepelný proud | 1,2 x IN |
| Jmenovitý primární proud | 1 - 2 500 A |
| Jmenovitý sekundární proud | 5 A nebo 1 A |
| Jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith | 60 x IN |
| Jmenovitý dynamický proud Idyn | 2,5 x Ith |
| Maximální dovolené oteplení sekundárního vinutí | 75 K |
| Jmenovitá izolační hladina podle ČSN 35 1360 | 0,75 kV |
| Jmenovitá izolační hladina podle ČSN EN 60044-1 | 0,72 kV |
| Jmenovité zkušební střídavé napětí | 3 kV |