Etalony elektrických veličin

Etalony (normály) elektrických veličin jsou zvláště přesné měřící prostředky, které realizují základní elektrotechnické jednotky. Etalon musí zabezpečit uchování a reprodukci dané jednotky.

Rozdělení etalonů:

Primární etalony 	mezinárodní etalony, které jsou uloženy v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy (BIPM) ve Francii.

Sekundární etalony  jsou odvozeny od primárních a jejich odstupňování se označuje číslem

řádu:

Řád 0	Státní etalony

- poskytující základ pro určování hodnot jiných etalonů téže veličiny v dané zemi

Řád 1 Ověřovací etalony

- používají se pro kalibrování a ověřování měřících přístrojů

Řád 2  Hlavní etalony měřících středisek a laboratoří

- používají se pro srovnávání určovaných veličin a pro přesná měření

Kompetentním orgánem schvalujícím státní etalony ČR je Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. České státní etalony uchovává zpravidla Český metrologický institut, ale ÚNMZ tím může pověřit i další subjekty.

Rozeznáváme normály těchto základních elektrických veličin:

- normál elektrického proudu

- normál elektrického napětí

- normál elektrického odporu

- normál elektrické kapacity

- normál vlastní indukčnosti

- normál vzájemné indukčnosti

Příklady normálů elektrického odporu používaných v elektrotechnických laboratořích.