Měřění s termokamerou ve firmě DOT CONTROLS a.s.

Termokamery v současné době patří mezi důležité měřící prostředky, které jsou využívány v různých oborech a při různých činnostech:

- stavebnictví

- energetika a přenosové soustavy

- teplárenství

- údržba strojírenská a elektrotechnická

- lékařství a veterina

- výzkum a vývoj

- pátrání po osobách a zvířatech

S využitím termokamery se můžeme provádět:

- vizualizace úniků tepla

- kontrola provedení staveb

- lokalizace skrytých vad

- vyhledávání míst vhodných k tvorbě plísní

- kontrola tepelné izolace horkovodů a parovodů

- technologická měření rovnoměrnosti ohřevu výrobků

- kontrola elektromotorů, ložisek, převodů

- kontrola elektrických rozvaděčů

- s předstihem odhalí přehřívající se části el. zařízení

- předcházení krizových situací, výpadků ve výrobě

- předcházení vzniku hmotných škod a požárů

Firma DOT CONTROLS a.s., Staré Město při své činnosti využívá

termokameru FLUKE Ti25.

Termokamery tohoto typu představují současnou špičku ve své třídě. Jsou to univerzální přístroje pro operativní měření v termodiagnostice a prediktivní údržbě. Jejich vysoká teplotní citlivost a rozlišení senzoru umožňují reprodukovatelné měření i těch nejmenších teplotních rozdílů.

Podrobné specifikace Teplota Měřicí rozsah teploty (není kalibrováno pod -10 °C) -20 °C až +350 °C (dva rozsahy) Přesnost ± 2 °C nebo 2 % (platí vyšší hodnota) Korekce emisivity na displeji Ano Kvalita zobrazování Zorné pole 23° x 17° Prostorové rozlišení (IFOV) 2,5 mRad Minimální vzdálenost ostření Objektiv termokamery: 15 cm Objektiv optické kamery (vizuální světlo): 46 cm Ostření Ruční Frekvence zobrazení snímků Rychlost obnovování 9 Hz Typ detektoru 160 X 120 ohniskový rovinný svazek, nechlazený mikrobolometr Typ infračerveného objektivu Objektiv 20 mm F = 0,8 Teplotní citlivost (NETD) ≤ 0,1 °C při 30 °C (100 mK) Infračervené spektrální pásmo 7,5 μm až 14 μm Obrazová kamera rozlišení 640 x 480 Prezentace vizuálního obrazu Barevné spektrum Tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, žlutá, horký kov, šedá Úroveň a rozpětí Jemná automatická změna měřítka a manuální změna měřítka úrovně a rozpětí Minimální rozpětí (v ručním režimu) 2,5 °C Minimální rozpětí (v automatickém režimu) 5 °C Informace IR-Fusion® Plně infračervené s MAX, STŘ nebo MIN automatickým prolínáním a obraz v obraze s MAX, STŘ nebo MIN automatickým prolínáním (vizuální a infračervené prolínání) Obraz v obraze (PIP) Tři úrovně infračerveného prolínání zobrazeného ve střední části 320 x 240 pixelů Zobrazení na celé obrazovce (PIP vyp) Tři úrovně infračerveného prolínání zobrazeného ve střední části displeje LCD 640 x 480 Hlasové poznámky Hlasové poznámky Maximálně 60 sekund záznamu na snímek Ukládání snímků a dat Paměťové médium Paměťová karta SD (2GB paměťová karta umožňuje uložení nejméně 1 200 plně radiometrických (.is2) infračervených snímků spojených s optickými snímky s možností hlasových poznámek pro jednotlivé snímky o délce 60 sekund nebo 3 000 základních (.bmp) infračervených snímků) Formáty souborů Neradiometrické (.bmp) nebo plně radiometrické (.is2) Pro neradiometrické (.bmp) soubory není třeba software pro analýzu Software w/SmartView™ - formát exportovaných souborů JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF a EMF Obecné specifikace Teplota Provozní: -10° C až 50° C Skladování: -20 °C až +50 °C bez baterií Relativní vlhkost 10% až 90% nekondenzující Displej Barevný obdélníkový displej LCD VGA (640 x 480), úhlopříčka 9,1 cm s podsvícením (volitelně jasné nebo automatické) Ovládání a nastavení Teplotní stupnice nastavitelná uživatelem (°C/°F) Výběr jazyka Nastavení času/data Volič emisivity (pouze model Ti25) Horký a studený bod volitelný uživatelem (pouze model Ti25) Model Ti25 umožňuje uživateli na zachyceném snímku před jeho uložením nastavit barevné spektrum, směšování Alfa, úroveň, rozsah, obraz v obraze a emisivitu. Software SmartView™ - software pro úplnou analýzu a protokolování je součástí dodávky Napájení Baterie: Vestavěný dobíjecí akumulátor (součástí dodávky) Výdrž akumulárotu: Tři až čtyři hodiny nepřetržitého provozu (předpokládaný jas displeje je 50 %) Dobíjecí doba akumulátorů pomocí ac adaptéru/nabíječky a dc nabíječky do auta: Dvě hodiny při úplném nabití Provoz/nabíjení - střídavý proud AC adaptér/nabíječka (AC 110 V až 220 V, 50 Hz až 60 Hz). Nabíjí baterii, když je kamera v provozu. Včetně univerzálních AC síťových adaptérů. Úsporný režim Režim spánku se aktivuje po 5 minutách nečinnosti, automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti Bezpečnostní standardy Směrnice CE: IEC/EN 61010-1, 2. vydání, stupeň znečištění 2 Elektromagnetická kompatibilita Směrnice EMC: EN61326-1 C-Tick: IEC/EN 61326 US FCC: CFR 47, Část 15, Třída A Vibrace 2 G, IEC 68-2-29 Náraz 25 G, IEC 68-2-29 (pád z 2 m, 5 stran) Rozměry (VxŠxD) 0,27 m x 0,13 m x 0,15 m Hmotnost 1,2 kg Krytí IP IP54 Záruka Dva roky Kalibrační cyklus Dvouletý (předpokládá normální provoz a normální stárnutí) Podporované jazyky angličtina, italština, němčina, španělština, francouzština, ruština, portugalština, švédština, turečtina, čeština, polština, finština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština a japonština

Pro výběr tohoto typu kamery ve firmě DOT Controls a.s. byla rozhodující tato hlediska:

- kamera poskytuje jasné a ostré snímky, které při zobrazení na jejím LCD dipleji  umožňují rychlé a přesné vyhodnocování

- kamera využívá technologie IR-Fusion, kde vedle infračerveného snímku se současně zaznamenává také obraz digitální a tyto obrazy se nechají splynout dohromady, čímž se výrazně zjednodušuje analýza pořízených snímků

- velmi jednoduché ovládání kamery

- odolnost vůči prachu a vodě (stupeň krytí IP54), odolnost při pádu z výšky 2 m

- vynikající teplotní citlivosti, kamera dokáže identifikovat i malé teplotních rozdíly, které mohou pro vyhodnocování podstatný vliv

- k pořízenému snímku je možné nahrát hlasové poznámky, které se ukládají se spolu se snímkem.

- s kamerou je dodáván kvalitní software SmartView, který  umožňuje provádět analýzy pořízených snímků a vytvářet výstupní protokoly o měření.

Ve firmě DOT Controls a.s. je termokamera FLUKE Ti25 využívá pro:

- vyhledávání problémových míst na osazených deskách plošných spojů

- sledování úniku tepla z budov, teplovodních rozvodů

- kontrola elektromotorů

- kontrola elektrických rozvaděčů

Ukázky snímků pořízený termokamerou FLUKE Ti25:

Testování kamery při snímání postavy                         Obraz získaný termokamerou

Sledování oteplení základní desky počítače při provozu

Sledování oteplení radiátoru s  teplovodním rozvodem

# Text boxes

Různé pohledy na termokameru

FLUKE Ti25

Displej: 640 x 460 pixelů, plnobarevný LCD, délka úhlopříčky 9,1cm