Pružiny

Pružiny jsou strojní součásti sloužící k akumulaci energie, k zachycení a tlumení rázů, k zajištění vratné polohy a k udržování rovnováhy sil.

Zobrazení pružin

● V pohledu

● V řezu

● Na výkresech sestavení i schématicky

Na výrobních výkresech zobrazujeme pružiny vždy v nezatíženém stavu, na výkresech sestavení pak v takovém stavu, v jakém se zamontují.

Výkresy pružin

● Zobrazení pružiny v nezatíženém stavu včetně kótování, tolerancí a drsnosti povrchu.¨

● Pracovní diagram s uvedením stavu pružiny při její funkci.

Příklad výrobního výkresu pružiny