Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště

Kollárova 617, Uherské Hradiště

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Závěrečný projekt

Autor práce:	Koutný Radim

Lukáš Martin

Janoštík Václav

Vedoucí projektu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Konzultant:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prohlašujeme, že jsme závěrečný projekt vypracovali samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Souhlasíme se zveřejněním výsledků projektu podle uvážení a doporučení školy.

V Uherském Hradišti  21. prosince 2009

………………... 				…………………	          ………………….

vlastnoruční podpisy členů týmu

Děkujeme vedoucímu projektu xxxxxxxxxxxxxx a konzultantovi xxxxxxxxxxxxx za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce.

ANOTACE / ANNOTATION

Tato závěrečná práce je nástrojem k prezentaci určitých schopností, které by měl vykázat žák střední školy. V tomto případě školy technicky zaměřené.

Projekt je zpracováván skupinou studentů a zaměřuje se na problematiku technického rázu (charakteru). Téma na zpracování bylo libovolné, ovšem v takovém rozsahu, aby bylo možno jej uskutečnit do daného termínu.

Tématem tohoto projektu je stojan na vrtačku  plošných spojů (dále jen stojan). Bylo  nutno jej zpracovat podrobně,  jak po stránce konstrukční tak technologické.

This final work is a tool for presentation of certain skills, which should be reported student high school. In this case, the school technically oriented.
The project is processed by a group of students and focuses on issues of technical nature (nature). Subject to any processing, but to the extent that it can occur within the deadline.
The theme of this project is a rack of printed circuit boards (hereinafter referred to as the stand). It must be processed in detail. both from a design and technology.

OBSAH / CONTENS

1.	Úvod a cíle projektu / Introduction and objectives of the project	9

1.1.	Úvod do problematiky / Introduction the problem	9

1.2.	Cíle projektu / Objectives of Project	9

2.	Návrh variant řešení / Design solution options	10

2.1.	Varianta č. 1 / Variant number 1.	10

2.2.	Varianta č.2 / Variant number 2.	12

2.3.	Varianta č.3 / Variant number 3.	13

3.	Rozbor a volba varianty / Analysis a choice of variant	14

4.	Konstrukční řešení / Construction solution	16

5.	Technologické řešení / Technology solution	17

6.	Závěr / Result	18

7.	Literatura a zdroje informací / Literature and sources	19

8.	Seznam výkresové dokumentace / List of drawings	20

9.	Seznam příloh / List of annexes	21

Úvod a cíle projektu / Introduction and objectives of the project

Úvod do problematiky / Introduction the problem

Při zpracování předkládaného projektu jsme postupným zhodnocením prezentovaných variant řešení vybrali variantu, která je z hlediska funkčnosti, konstrukčního zpracování, a dobré obsluhovatelnosti při samotném užívání nejjednodušší.

Popis jednotlivých variant, včetně jednoduchých náčrtků, je dále obsažen v textu.

Po výběru varianty jsme se soustředili na podrobný rozbor, konstrukční a technologické zpracování samotného předmětu práce.

Ve výkresové a technologické příloze je uvedena potřebná dokumentace pro případnou výrobu tohoto přípravku.

Cíle projektu / Objectives of Project

Hlavní cíl projektu, který nám byl zadaný je zkonstruovat stojan pro vrtačku plošných spojů, který využijí žáci naší střední školy při svém praktickém vzdělávání v oboru elektrotechnika.

Dalším požadavkem, který byl na nás kladen, byla schopnost k zastavení vrtačky v určité poloze, kterou potřebujeme k vrtání.

The main objective of the project, we were given was to construct a drill stand for printed circuit boards that use our middle school students during their practical training in the field of electrical engineering.

Another requirement that was imposed on us was the ability to stop drilling in a position we need to drill

Návrh variant řešení / Design solution options

Varianta č. 1 / Variant number 1

Obr. č. 1 / Picture number 1

Popis variant / Descriptions of variants

Varianta číslo jedna (viz obrázek č. 1) funguje na principu tlačných pružin, které jsou kolem nosných tyčí a umožňují vrácení  čelistí pro vrtačku  do původní polohy, ze které začínala a k zastavení v různých polohách, ve  kterých vrtání v daných výrobních fázích vyžadujeme. Tohoto efektu dosáhneme pomocí ustavovacího šroubu na boku čelistí.

Dále na obr. č. 1 najdeme druhý ustavovací šroub, díky kterému pevně uchytíme vrtačku v čelistech a nedojde tak k vychýlení samotné vrtačky.

Součástí je i dorazový šroub, kterým si můžeme nastavit doraz pro vrtanou díru.

Option number one (see Figure 1) operates on the principle of compression springs which are around the launch rod and allow the return of the jaws of the drill to its original position from the beginning and stop in different positions, in which drilling of the production stages require. This effect can be obtained by ustavovacího screw on the side of the jaw.
Furthermore, in Figure 1 we find the second alignment screw, through which the drill firmly clipped onto the jaws, and so no deflection of the drill itself.
Includes a stop screw, which you can set the stop for the drilled hole.

Varianta č. 2 / Variant number 2

Obr. č. 2 / Picture number 2

Popis varianty / Descriptions of variants

Varianta číslo dvě funguje na principu odvalování ozubeného kola po hřebenu.

Pomocí pohybu páky ve svislém směru dochází k posunu kruhové objímky (ve které je uchycena vrtačka)  po nosné tyči.

Option number two works on the principle of rolling gear the ridge.
By moving the lever in the vertical direction, a shift occurs circular sleeve (which is anchored drill) after the carrier rod.

Varianta č. 3 / Variant number 3

Obr. č. 3 / Picture number 3

Popis Varianty / Descriptions of variants

Varianta číslo 3 pracuje na principu páky a také stlačné pružině která již byla u varianty č. 1, která je jen s  rozdílem toho, že má tahle varianta jednu nosnou tyč.

Rozbor a volba varianty / Analysis a choice of variant

Náš tým provedl zhodnocení předložených variant.

Při zhodnocení jsme si zvolili základní kritéria a to:

- funkčnost při dalším využití v elektrotechnice ( použití menších výrobních nástrojů )

- konstrukční zpracování – nejjednodušší konstrukce, výroba a ekonomický faktor

- obsluhovatelnost – při práci s deskami plošných spojů musí být brán zřetel na jejich rozměry a materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

Our team conducted an assessment submitted variations.

During evaluation, we chose the basic criteria, namely:

1) functionality for further use in electrical engineering (the use of smaller production tools)
2) The design process – the simplest design, production and economic factor
3) serviceability – when working with printed circuit boards must be taken into account their size and material from which they are produced

Po vyhodnocení výše uvedených kritérií u každé prezentované varianty, jsme hlavně s přihlédnutím k bodu č. 1) a 3) vybrali Variantu č. 1.

Podstavná deska zajistí dostatečnou tuhost desky plošných spojů při samotném vrtání. Dvě nosné tyče zajistí tuhé ukotvení a stabilitu vrtačky, která je upnuta do čelistí.

V zhledem k tomu, že se v elektrotechnice nepoužívají nástroje standardně používané ve strojírenství, nevolili jsme Variantu č. 2, která se nabízí a je nejrozšířenější (hřeben + ozubené kolo).

Z výše uvedeného zhodnocení se dále v naší práci věnujeme Variantě č. 1.

After evaluating the above criteria for each option presented, we are mainly with regard to point No. 1) and 3) choose Option No. 1
Worktop plate ensures sufficient rigidity of the PCB drilling itself. Two supporting bars provide solid anchor and stability of drill, which is clamped in the jaws.
V ince, the tools used in electrical standard used in engineering, we vote for Option

which is offered and is the most common (comb + gear).
The above assessment is also in our work we pay Alternative at No. 1.