# Aritmetické operace v binární soustavě

# Použité zdroje:

# Kantnerová, I.: Sbírka příkladů z číslicové techniky, IDEA SERVIS, Praha 2010

# Fábera, V.: Úvod do hardware počítačů, ČVUT, Praha 2004

# http://www.doc.ic.ac.uk

# http://lucy.troja.mff.cuni.cz

# http://www.kiv.zcu.cz

# Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

# Aritmetické operace v binární soustavě

Při ručním výpočtu v binární soustavě se používají obdobná pravidla jako u soustavy desítkové. Přenosy do vyšších řádů se realizují při překročení základu té které soustavy.

Ve dvojkové soustavě platí následující pravidla:

| 0 | + | 0 | = | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | + | 1 | = | 1 |
| 1 | + | 0 | = | 1 |
| 1 | + | 1 | = | 10 |
| 0 | . | 0 | = | 0 |
| 1 | . | 0 | = | 0 |
| 0 | . | 1 | = | 0 |
| 1 | . | 1 | = | 1 |

- Sčítání

Při sčítání 1 a 1 v binární soustavě je výsledek 10 !!! – jednička se přenáší do vyššího řádu. Platí tedy stejný systém jako v desítkové soustavě.

Příklad 1

Sečtěte číslo A = 1001002  a číslo B = 111002.

|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Příklad 2

Sečtěte číslo A = 1011,1102  a číslo B =  1010,1012.

|  | 1 | 0 | 1 | 1, | 1 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 1 | 0 | 1 | 0, | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0, | 0 | 1 | 1 |  |

Příklad 3

Sečtěte číslo A = 101101102  a číslo B =  110111012.

|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Příklad 4

Sečtěte čísla 410  a  710 v desítkové a binární soustavě při osmi bitech.

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 4 |
| + | 7 |
| 1 | 1 |

000010112 = 1110000010112 = 1110

000010112 = 1110

000010112 = 1110

- Odčítání

Odčítání se převádí na sčítání s doplňkem. Při odčítání tedy provedeme součet menšence        a dvojkového doplňku menšitele. Dvojkový doplněk získáme tak, že provedeme negaci výrazu (zaměníme 1 za 0 a naopak) a k výsledku přičteme 1 (doplňkový kód).

Pro doplněk platí:

D = (Zm - 1) - X

D - doplněk  (doplněk menšitele do Nmax)

Z - základ soustavy

m - počet míst menšence

X - menšitel

Příklad 1

Proveďte aritmetickou operaci  38510 - 6810 za použití doplňkového kódu a kruhového přenosu.

| 3 | 8 | 5 |
| --- | --- | --- |
| - | 6 | 8 |
| ? | ? | ? |

…....menšenec

……menšitel

Doplněk 6810 do 99910 = 93110

D = (Zm - 1) - X = (103 - 1) - 68 = (1000 - 1) - 68 = 999 - 68 = 931

|  | 9 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| + | 3 | 8 | 5 |
| 1 | 3 | 1 | 6 |
|  |  | + | 1 |
|  | 3 | 1 | 7 |

…….. doplněk

…….. menšenec

……. .kruhový přenos

Příklad 2

Vytvořte dvojkový doplněk čísla 2110.

| Číslo | 21 | … | 00010101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negace čísla | 21 | … | 11101010 |  |
| Negované číslo | 21 | … | 11101010 |  |
|  | +1 | … | 1 |  |
| Dvojkový doplněk čísla | 21 | … | 11101011 | obraz čísla - 2110 |

Při aritmetické operaci odčítání mohou nastat dvě situace:

- menšenec > menšitel

- menšenec < menšitel

Menšenec > menšitel

Příklad 3

Proveďte aritmetickou operaci  5510 - 2110 za použití doplňkového kódu v binární soustavě.

|  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| + | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

001000102 = 25 + 21 =  32 + 2 = 3410

Jedničkový přenos carry  zde nepředstavuje přetečení, ale určuje kladný výsledek a číslo není třeba dále upravovat.

Menšenec < menšitel

Příklad 4

Proveďte aritmetickou operaci  2110 - 5510   za použití doplňkového kódu v binární soustavě.

|  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 3 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

55 …0011 0111

negace 55 …1100 1000
                                                                                                   +1 …               1

doplněk … 1100 1001 (obraz čísla -55)

Přenos je nulový, což určuje záporný výsledek.

Poněvadž výsledek je záporné číslo ve dvojkovém doplňku, musíme ještě provést jeho korekci → opakovaně vytvořit dvojkový doplněk výsledku.

|  |  | negace |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

001000102 = 25 + 21 = 32 + 2 = 3410

Skutečná hodnota výsledku (v absolutní hodnotě) tedy je 3410.

Příklad 5

Vypočítejte binární rozdíl čísel 5310 - 2810 při osmi bitech pomocí dvojkového doplňku.

Nejdříve obě čísla převedeme do binární soustavy:

|  |  |  |  |  | zbytek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | : | 2 | = | 26 | 1 |
| 26 | : | 2 | = | 13 | 0 |
| 13 | : | 2 | = | 6 | 1 |
| 6 | : | 2 | = | 3 | 0 |
| 3 | : | 2 | = | 1 | 1 |
| 1 | : | 2 | = | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | zbytek |
| 28 | : | 2 | = | 14 | 0 |
| 14 | : | 2 | = | 7 | 0 |
| 7 | : | 2 | = | 3 | 1 |
| 3 | : | 2 | = | 1 | 1 |
| 1 | : | 2 | = | 0 | 1 |

Nyní vytvoříme dvojkový doplněk menšitele:

|  | 2 | 8 |  | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| negace |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 1 |
| doplněk |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

… představuje -28

Provedeme součet:

53       …    0011 0101

+(-28) …    1110 0100

1 0001 1001    = +2510

5310 - 2810 = + 2510

V počítači lze čísla nejen znázornit, ale můžeme s nimi také provádět výpočty. V osmičkové  a hexadecimální soustavě můžeme použít ruční metody, pokud například potřebujeme zjistit adresu paměti. Počítač však veškeré aritmetické operace provádí zásadně binárně.

Pro různé binární výpočty by bylo v počítači třeba mnoha rozdílných logických funkcí. Z tohoto důvodu se používá pouze funkce pro sčítání a ostatní operace se na sčítání převádí.

- Operátory pro sčítání a odečítání →  kombinační  obvody

- Operátory pro násobení a dělení → sekvenční obvody (aritmetika se realizuje převodem na postupné sčítání nebo postupné odečítání).

# Text boxes

2810 = 0001 1100

5310 = 0011 0101