## Slide 1: Dekodéry
VY_32_INOVACE_CIT_07

## Slide 2: Dekodér
Obvod, který rozezná kombinaci na vstupu
Jednoduchý dekodér – rozezná jednu kombinaci
Praktický dekodér – rozezná všechny kombinace a
přiřadí kombinace výstupů
dekodér = převodník kódu
Převodník kódu binárního kódu na kód 1 z n
Převodník kódu BCD na kód sedmisegmentovky

## Slide 3: Jednoduchý dekodér
Základním dekódovacím obvodem je hradlo AND
Jednoduchý dekodér kombinace 1 0 1 – při této
kombinaci na výstupu log 1
a | b | c | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 4: Simulace jednoduchého dekodéru

## Slide 5: Dekodér dvoubitového bin. čísla
Každou ze 4 vstupních kombinací označí na jednom
ze čtyřech výstupů (převod binární kód/1 z 4)

## Slide 6: Dekodér dvoubitového bin. čísla
Každou ze 4 vstupních kombinací označí na jednom
ze čtyřech výstupů (převod binární kód/1 z 4)
a | b | w | x | y | z
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Funkce: w =
y =
x =
z = a b

## Slide 7: Dekodér dvoubitového bin. čísla

## Slide 8: Simulace dekodéru

## Slide 9: Dekodér dvoubitového bin. čísla
Aktivní výstup v 0
a | b | w | x | y | z
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 10: Dekodér dvoubitového bin. čísla
Aktivní výstup v 0
E- Enable (povolovací vstup)

## Slide 11: Simulace dekodéru s aktivní 0

## Slide 12: Zdroje ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. 4. aktualiz. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 305 s. ISBN 978-80-7232-394-4. NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION. NI Circuit Design Suite Version 10.0 [software]. [Přístup 26.1.2013]. Dostupné z http://www.ni.com. Minimální požadavky na systém: Windows 2000 Service Pack 3 or later, or Windows XP, Pentium 4 class or equivalent, 512 MB RAM, 1,5 GB of free hard disk space.
© Ing. Jaroslav Chlubný