## Slide 1: Multiplexery
VY_32_INOVACE_CIT_10

## Slide 2: Princip multiplexeru
obvod s několika vstupy a jedním výstupem
adresovacími vstupy se vybere jeden ze vstupů
signál z vybraného vstupu se přenáší na výstup
Multiplexer
výstup
vstupy
adresa
mechanický, elektronický
analogový, číslicový

## Slide 3: Přepínač jako multiplexer
Mechanický přepínač
Elektronický přepínač

## Slide 4: Základní obvod – hradlo AND
Pro přenos nebo blokování signálu slouží hradlo AND
Signál z datového vstupu se přenáší na výstup,
pokud řídící signál úrovní 1 hradlo „otevře“
simulace

## Slide 5: Dvouvstupový multiplexer
Adresový vstup A přepíná na výstup datový vstup D1 (A=1)
nebo D2 (A=0). Přes invertor je vždy druhé hradlo blokováno.
simulace

## Slide 6: Čtyřvstupový multiplexer
Použití – převod paralelních dat na sériová - na adresové vstupy přiveden výstup z čítače
E – povolovací vstup

## Slide 7: IO 74251
osmikanálový MUX
3 adresové vstupy
povolovací vstup – aktivní 0
výstup normální a negovaný

## Slide 8: Multiplexerová logika
Využití multiplexeru pro realizaci logické funkce
Výraz obsahuje všechny kombinace vstupů
v součinu s datovými vstupy.
Datové vstupy nepotřebných kombinací spojíme se zemí.
Jakou funkci realizuje toto zapojení?

## Slide 9: Zdroje ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. 4. aktualiz. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 305 s. ISBN 978-80-7232-394-4. NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION. NI Circuit Design Suite Version 10.0 [software]. [Přístup 26.1.2013]. Dostupné z http://www.ni.com. Minimální požadavky na systém: Windows 2000 Service Pack 3 or later, or Windows XP, Pentium 4 class or equivalent, 512 MB RAM, 1,5 GB of free hard disk space.
© Ing. Jaroslav Chlubný