## Slide 1: Programování řízení pohonných jednotek 1
Vypracoval: Ing. Jaroslav Chlubný
Kód prezentace: OPVK-TBdV-AUTOROB-ME-3-JCP-JCH-003
Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/02.0032

## Slide 2: Pohony
POHON převádí el. energii na rotační nebo lineární pohyb
stejnosměrné motory výhodnější, protože je tak napájena
i elektronika robotu
rotační
lineární
Pohony

## Slide 3: Krokový motor
Krokový motor (stepper) je stejnosměrný motor řízený impulzy.
Cívky statoru jsou spínány v takovém pořadí, že vytváří točivé
mg. pole, které otáčí rotorem.
krok je odezva na jeden řídící impulz
úhel kroku odpovídá pootočení rotoru po zpracování řídícího impulzu
otáčky rotoru jsou určeny počtem kroků za sekundu

## Slide 4: Druhy krokových motorů
Reluktanční – kotva z mg. vodivého materiálu se natáčí tak, aby
se snížil celkový magnetický odpor konstrukce
Motor s permanentními magnety – kotva se natáčí podle mg. pole
Hybridní motor – kombinace předchozích typů
Hybridní krokový motor – cívky statorového vinutí na vroubkovaných pólových nástavcích a rotor s prstencem permanentních magnetů

## Slide 5: Konstrukce a činnost krokových motoru

## Slide 6: Bipolární krokový motor
Proud v daném okamžiku prochází vždy dvěma protilehlými cívkami.
zapojenými tak, že mají navájem opačně orientované magnetické pole.
Bipolárním motorem teče proud oběma směry
princip budiče H - můstek
proud cívkou A proud cívkou B
animace
+ větší kroutící moment
- složitější řízení
- větší spotřeba

## Slide 7: Unipolární krokový motor
Proud v daném okamžiku prochází jen jednou cívkou
Elektrické zapojení – dvě samostatně spínané fáze
Unipolárním motorem teče proud jedním směrem
K buzení stačí jeden spínač
(tranzistor) na každou cívku
bipolárního
+ menší odběr
+ jednoduché řízení
- malý kroutící moment
animace

## Slide 8: Mikrokrokování
Jemné rozlišení polohy až na zlomky stupně vhodnou volbou poměru
proudů do fází - rovnovážná poloha mezi kroky (mikrokroky do počtu 64–128)
Př: krokový motor s krokem 1,8° potřebuje 200 kroků na jednu otáčku
při 4 x mikrokrokování potřebuje 800 kroků na otáčku
plný krok – fáze A sepnuta 2 kroky a 2 kroky vypnuta
poloviční krok – 2 x mikrokrokování

## Slide 9: Buzení krokového motoru
Řídí funkční pohyb a režimy činnosti krokového motoru.
Zajišťuje:
výkonové buzení fází
vytvoření dané časové posloupnosti buzení fází
Budič se skládá z:
výkonové části tvořené spínacími prvky
elektroniky zajišťují posloupnost spínání fází
Řízení krokového motoru integrovanými obvody:
jednoduché obsahující pouze spínače
složitější s regulátory proudu
programovatelné kontroléry

## Slide 10: Programovatelný kontrolér M1486
Tento kontroler integruje v jednom obvodu plně programovatelné řízení
Krokového motoru včetně univerzálních řídicích funkcí (I/O).
až 64 mikrokroků
optimalizace využití momentu
soubor více než 50ti povelů
programovatelná max. rychlost, start, stop, ..
Příklad programu:

## Slide 11: Krokový motor 28BYJ-48
Vývojová deska ARDUINO UNO

## Slide 12: Použité zdroje
How to Make a Robot. In: RobotShop [online]. [cit. 2014-04-26]. Dostupné z: http://www.robotshop.com/blog/en/how-to-make-a-robot-lesson-1-3707
5 V krokový motor s řadičem Arduino. In: Robotstore [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://robotstore.cz/?product_order=popularity
MORTLINGAS. Stepper motor. In: Wikimedia Commons [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stepper_motor..png?uselang=cs
Mikrokontrolér M1486. In: Microcon [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://www.microcon.cz/pdf2014/06-07.pdf
Stepper Motor - Simtel Robotics. In: YouTube [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k77To6quPsg
Stepper Motor Basics. In: 4Tronics Arduino [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://www.4tronix.co.uk/arduino/Stepper-Motors.php4
Speciální krokové motory. In: Servo Drive [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://www.servo-drive.com/specialni_krokove_motory_krokove_motory_na_miru.php