Úloha 1:            Nastavení výstupu

# Cíl

Cílem úlohy je naučit se programovat pin portu mikrokontroléru PIC16F84 jako výstupní a přivést na tento výstup požadovanou úroveň.

# Zadání

Rozsviťte úrovní log 1 LED připojenou na pin A0.

# Postup řešení

Nejprve je potřeba nastavit pin s připojenou LED jako výstupní a pak na něj přivést příslušnou úroveň. Při přímém adresování se budeme přepínat mezi Bank 0 a  Bank 1 pomocí bitu RP0 registru STATUS.

## Stavový registr

Nejprve v Banku 1 nastavíme v TRIS registru příslušný bit do úrovně 0 a tím nastavíme odpovídající pin portu A  jako výstupní. Pak se přepneme do  Banku 0 a na daný výstup přivedeme úroveň 1.

- krok - volba Banku 1:

v registru STATUS nastavíme bit 5 (RP0) do úrovně 1:    	bsf 3,5

- krok – v registru TRIS A nastavíme bit 5 na 0:		bcf 5,0

- krok – volba Banku 0:					bcf 3,5

- krok – zápis úrovně 1 na výstupní pin A0:			bsf 5,0

V editoru zdrojového kódu bude zápis programu následující (sloupec návěstí je vynechán):

bsf		3,5		; volba banku 1

bcf		5,0		; nastavení pinu A0 jako výstup

bcf		3,5		; volba banku 0

bsf		5,0		; rozsvícení LED úrovní 1

Použití symbolů zdrojový kód programu značně zpřehlední.

EQU         – definice (pojmenování) konstanty v programu, např.   	pocet equ 10

#DEFINE – pojmenování bitu registru				#define LED portA,0

Při použití následujících definic:

status 		equ	3

RP0		equ	5

PortA 		equ	5

LED 		equ	0

se zdrojový kód zpřehlední takto:

bf		status, RP0

bcf		portA, LED

bf		status, RP0

bsf		portA, LED

Pomocí define bude program ještě srozumitelnější:

#define   bank0 	bcf	3,5

#define   bank1	bsf	3,5

#define   LED			5,0

Výsledný program:

bank1

bcf 		LED

bank0

bsf		LED